# Text boxes

Raysun T-3 /拐

複合式多功能鎮暴警棍

安全防衛及戰術裝備 - 04

˙無火藥動力

˙可連續發射

˙可擘擊勾打

˙可更換彈種

辣椒彈：擊中後產生疼痛且彈體破裂後吸入灑出辣椒粉末產生咳嗽、流淚，無法目視等效應，讓歹徒完全失去攻擊能力

血彈：讓人產生劇痛後看到似血的紅色產生恐懼降低歹徒攻擊力且不易用水清洗作為標示用

橡膠彈：橡膠彈撞擊的同時產生劇痛以降低歹徒攻擊力。彈體的特殊構造可產生最大的疼痛卻不致造成致命的傷害

訓練彈：與辣椒彈同為粉狀內容物，提供射擊練習且可模擬辣椒彈破裂灑出粉未擴散範圍

人體工學設計，可提高穩定性以達準確射擊

(功能特色：

- 使用強化鋁合金，外覆尼龍玻璃纖維，除具有機動靈活的手感操控，同時容易進行主動劈擊、勾打與擒拿對手，是能完整發揮近距離攻擊與格擋的中國十八大兵器之一。

- Raysun T-3 T型鎮暴警棍更使用12g CO2壓縮氣瓶，可連續發射速度達355FPS(約每秒110公尺)的非致命性橡膠彈或依任務性質更換使用，讓攻擊者因為疼痛且看到似血紅色彈液產生而減少攻擊能力，且不易清洗具有標示作用。

- 辣椒彈讓攻擊者鼻腔、咽喉嚴重流淚、咳嗽，無法直接目視因而完全失去攻擊能力。

- 訓練彈供使用者練習操作使用。另可單獨使用空爆產生巨大音量達到喝阻效果。

- 所以Raysun T-3是目前市售防禦性武器中無火藥動力但最具攻擊性、防禦性及破壞性的警械。除達到有效的強力鎮壓，更可在有效距離提供員警保護自身安全，且因容易保養、收納、攜帶所以適合巡邏、鎮暴、驅離、壓制與喝阻，及執行崗哨防衛使用。

- Raysun T-3另具備1913戰術滑軌位於握把上方，可外加LED手電筒、錄影設備或紅外線瞄準器等，擴大實務面應用範圍。

( 規格：

| 型號 | T-3 |
| --- | --- |
| 外部結構材質 | 鋁合金、玻璃纖維、強化合成樹脂 |
| 本體長度 | 60cm |
| 握把高度 | 18cm |
| 棍身外徑 | 32mm |
| 彈體外徑 | 17mm (0.68吋) |
| 彈倉容量 | 7發 |
| 發射模式 | 單發半自動式 |
| 氣動來源 | 12g CO2氣瓶(可射擊14發) |
| 槍口速度 | 355FPS(110公尺 / 秒) |
| 有效射程 | 25公尺 |
| 重量 | 1.1Kg |
| 保固 | 一年 （不包含使用不當的人為損壞） |

(標準包裝配備：

- T3多功能鎮暴警棍

- 橡膠彈、血彈(不易清洗漆彈)、訓練彈、辣椒彈各10顆

- 壓縮CO2氣瓶 (12g) x 4

- 攜行帶

- 腰掛袋

- 攜行帶

(選購配件：

- 辣椒彈

- 橡膠彈

- 血彈

- 訓練彈

- CO2氣瓶

4

快拆式外蓋及出彈口

1913戰術滑軌 ball

1

氣瓶放置

2c

2d

2b

2a

握把及彈倉

7發式彈匣及射擊開關填彈

3

拐棍之相關知識與使用可參考維基百科http://zh.wikipedia.org/wiki/拐

本裝備請依當地法令規定使用，如有任何違反法律規定之使用或行為，本公司不予負責。

本型錄內容說明、規格如有調整修訂，不另通知。