-

# Text boxes

防空拍機隱形電波防護罩

#### RAYSUN MD-DS (DomeShield)

主要功能

- 使用全向性天線，如同打開隱形的防護罩，立即形成一個有效距離達350公尺的電波防護網、能有效阻止空拍機進入防護區域。

- 頻率涵蓋GPS與ISM無人機所有的控制訊號，隱形防護罩可讓空拍機無法進入保護範圍。開啟隱形防護罩可以讓保護範圍內的所有空拍機立刻無法控制、影像傳輸與衛星定位，還可以選擇讓無人機迫降或選擇驅離無人機於保護範圍外。

- 體積小、重量輕、內建電池、操作簡易，可定點防護或機動佈署使用。

- 可運用在維護豪宅隱私、學校安全、歷史古蹟保護、監獄安全或軍事方面安全保密。

規格

模擬實例

| 型號 | RAYSUN MD-DS |
| --- | --- |
| 尺寸 | 145mm x 95mm x 45mm |
| 重量 | 1.2公斤 |
| 使用電力 | 內建充電電池/可外部供電 |
| 使用時間 | 約40分鐘 |
| 使用溫度 | -10度~55度 |
| 適用濕度 | 95% |
| 干擾頻率範圍 | RF902~928MHz(GSM) RF1560~1620MHz(GPS) RF2400~2500MHz(WIFI) RF5300~5900MHz(WIFI) |
| 天線 | 全向式天線 |
| 有效干擾距離 | 350公尺以上 |

350公尺電波防護

開啟遙控訊號干擾
阻斷無人機控制訊號，進入保護模式飛回起點，可藉此追蹤無人機至起飛點人機俱獲。

開啟GPS干擾
GPS / Glonass / BeiDou訊號完全阻斷

開啟遙控干擾
遙控訊號完全阻斷

10

開啟GPS與遙控訊號干擾
無人機完全失去控制，僅能飛行至低電壓保護緩降或墜毀。

標準配備

1.干擾器主體

2.全向式天線x4

3.充電器

選配：外部供電充電式電池

2

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準

3

1