# Text boxes

閃電特警

多功能電擊槍

RAYSUN X-1

主要功能:

DC放電

一般放電

- 支援多種不同功能的非致命性防禦卡匣。有效癱瘓、嚇阻歹徒適用於群眾事件及動物的驅離。

- 特殊直流(DC)高壓輸出，可大幅降低傳統電擊器使用交流(AC)高壓造成對人體心室異常顫動(Ventricular Fibrillation)的危險，同時能提供更強大的電弧與聲音爆破達嚇阻效果。

- X-1在使用過程中遭受搶奪，立即自動斷電無法使用，並可預防未經許可的人為操作。

- 外殼為碳纖材質堅固耐用，可抗1.5公尺高度的掉落與撞擊不致損壞。

- 操作簡單，分離式結構維修保養容易。使用者僅需簡易訓練即可使用。

產品規格:

各部說明:

電弧片

電源開關

| 型號 | X-1 |
| --- | --- |
| 電池 | 充電電池，7.2VDC, 1800mA 可持續電擊或照明達六十分鐘以上 |
| 電流波型 | 直流(DC)高壓離子 脈衝波 |
| 穿透力 | 約2公分的衣服 |
| 開路輸出電壓 | 約3萬伏特以上直流電壓 |
| 電流頻率 | 0Hz (直流電波) |
| 輸出電流 | <0.1mA(串接100MΩ 電阻) |
| 照明燈 | 戰術滑軌三段強光LED燈. |
| 瞄準 | 戰術滑軌雷射瞄準 |
| 溫度範圍 | -10°C ~ 55°C |
| 外殼材質 | Carbon碳纖合成物 |
| 尺寸 | 170(長) x 130(寬) x 39(高) 毫米 |
| 重量 | 485公克以內 (不含彈匣) |

卡匣倉

照明燈、雷射瞄準開關

板機

伸縮式防搶插梢及

充電插口

雷射瞄準

弱電顯示燈 (紅)

電源顯示燈 (綠)

強光LED照明燈

備用卡匣倉

支援卡匣

6M / 3.5M電擊探針卡匣  (黃)

發射兩支電擊探針，擊中目標後可產生干擾電波，瞬間使攻擊歹徒暫時性癱瘓，為最有效的非致命性武器。(可配合電擊靶紙了解電擊探針刺入人體全面性的放電)

辣椒彈卡匣  (紅)

可於較遠距離射擊目標，彈體在擊中目標物後破裂灑出辣椒粉末，同時因撞擊部位產生疼痛的恐懼，而會大量吸入辣椒粉末致產生咳嗽、流淚，無法目視的效應。有效距離約達12-15公尺。

橡膠彈卡匣  (黑)

橡膠彈撞擊的同時產生劇痛。彈體的特殊構造有效產生劇痛的前提下把殺傷力降至最低。有效距離約達12-15公尺。

- 充電器

- 安全插梢手環帶

- 腰／腿雙掛式槍套

- 套裝攜行包

- 操作說明書、CD及練習專用靶紙

- 閃電特警電擊槍本體

- 3.5M電擊探針卡匣 x 2
(訓練)

- 5.5M電擊探針卡匣 x 3

( 標準包裝配備：