-

# Text boxes

手持攜帶型空拍機攔截器

#### RAYSUN MD-2

- 阻斷非法秘密蒐證

- 確保公共安全 防止墜落傷人

- 阻止空中侵入攻擊

- 保護個人居家隱私

主要功能

體積小、重量輕單手即可操作，發射水平角度達60度，配合高增益天線能確實達到遠距離對無人機強制迫降或強制返航原起飛點。雙2.4頻率防止無人機跳頻，更能有效干擾無人機控制頻率。另可依使用者需求客製化調整頻率組合。

功能說明

規格

| 主體尺寸 | 26 cm x 26 cm x 7 cm |
| --- | --- |
| 主體重量 | 2.7公斤 |
| 使用溫度 | 攝氏0度~55度 |
| 保存溫度 | 攝氏-20度~60度 |
| 環境溼度 | 90%以下(相對溼度) |
| 電力使用 | 內建充電電池 |
| 使用時間 | 80分鐘(持續) |
| 電量顯示 | 數位百分比 |
| 頻率範圍 | 1.5 GHz GPS衛星定位頻段 2.4 GHz遙控與傳輸頻段 5.8 GHz遙控與傳輸頻段 |

各頻道規格

| 頻率範圍(MHz) | 1560~1630 | 2373~2530 | 2400-2500 | 5654~5910 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增益/輸出功率 | 8dBi/10W | 12dBi/8W | 12dBi/8W | 15dBi/10W |
| 電壓駐波比 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 | ≦1.5 |
| 極化方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
| 水平電波角度 | 65° | 60° | 60° | 60° |
| 垂直電波角度 | 55° | 28° | 28° | 14° |
| 前後比 | ≧24dB | ≧25dB | ≧25dB | ≧25dB |

電量顯示

電源開關

充電孔

頻道開關

開啟遙控訊號干擾 (返航)
阻斷無人機控制訊號，進入保護模式飛回起點，可藉此追蹤無人機至起飛點人機俱獲。

開啟GPS與遙控訊號干擾 (迫降)
無人機完全失去控制，僅能飛行至低電壓保護緩降或墜毀。

標準配備

戰術滑軌結合強光照明

結合雷射瞄準

1.攜行箱

2.攔截器本體

3.握把

4.充電器

1

2

3

4